## Slide 1
2026-09-08 冻结结果更新
5–20 GHz 单频模型研究进展
训练/代理保持原冻结结果；物理采用独立QA通过的snapshot_0031（14:10 UTC）。全部模型仍为有限预算PARTIAL。
1
16
逐频率正向/反向模型对
10,000
固定 accepted 几何快照
353
40请求独立真实EMX求解
交付内容 | 实际状态 | 证据边界
5–20 GHz 共16对 | 保存、加载、诊断续训、test完成 | PAIR_READY，权重仍标 PARTIAL
随机 Q 扫描 | 每频率10,000请求，每请求11候选 | SELF_PROXY，不能替代EMX
累计真实物理核验 | 40请求，440原槽，339严格有效 | 353求解含14无效；15 GHz为开发5K
正式10K的15 GHz | 训练/holdout/代理结果已完成 | 新几何 fresh EMX = NOT_RUN
当前可展示可调用模型、真实留出误差与物理失败证据。
Notes: 16频率合计16×10000随机请求×11候选=1760000次SELF_PROXY，每频110000逻辑候选。独立QA通过的snapshot_0031累计40请求/440槽；353个独立solver receipt、339strict有效、14strict无效。工作流计数可汇总，不混合5K/10K精度。较新生产快照不纳入本PPT。
来源及SHA-256（相对研究工作区；私有数据/权重不包含于PPT）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/output/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx
SHA256 f88c5c54d687709c5a00871c8675d1108f998ab2c2d358404db59b6a786cc3b2
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_v1/drafts/advisor_frequency5to20_v6.pptx
SHA256 570f4105a8aae982cf1add767cec598b005cdeb41ccb95df4416020fb6e62846
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/drafts/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx.inspect.ndjson
SHA256 830ea19c211cad8d635815b0051cdd59c669a2f6f0bcbe50f6004a1f08ebd959
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/STATUS16.json
SHA256 44b8cbf0d0d8d170b6bff0810df25d2c093ae2369cb53986e5ce14eea96a7169
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/NEW6_SELECTED_PHYSICS.csv
SHA256 6ad3f5f45b36ad89fc4e9c2d7c5d1af39a80caf5076de604256b897c6b2609a7
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/PUBLIC_RECEIPT.json
SHA256 1c5f75ca314b3788b03d29cd66f8778d34b4379d1c312960acfa0f0166f8ce41
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/goal_remaining_audit_20260908T150100Z/TRAINING_GAPS.json
SHA256 4c7d3433ab9be811a998d0abd6fe07bf6fdf8d1f9f999f9c1d6ab72e3b015b3a

## Slide 2
网络结构与调用
按频率调用一对 256×3 MLP
频率只选路由，不加入MLP输入。Qmin=min(Qp,Qs)，四物理指标对称匹配。
2
输入四目标：[Lp, Ls, Qmin, |k|]
整数频率 f
加载 F_f / I_f
10维几何
同频 F_f 诊断
Forward_f
几何 10
256
256
256
四物理目标 4
Inverse_f
四目标 4
256
256
256
几何 10
隐藏层：tanh近似GELU。几何输出：sigmoid映射至有效train包络。
反向训练冻结正向参数，同时保留几何输入梯度。独立维度包络仍需解析、GDS与DRC核验。
Notes: 每频率正向10→256→256→256→4、反向4→256→256→256→10
完整10维字段顺序：primary_outer_width_um, primary_outer_height_um, secondary_outer_width_um, secondary_outer_height_um, line_width_um, primary_terminal_y_span_um, secondary_terminal_y_span_um, offset_um, primary_feed_extension_um, secondary_feed_extension_um。不把历史15GHz权重复制成其他频率，本轮主实验从头训练。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/forward/attempt_0001/contract.json
SHA256 09aea00c966b9e6d41d423b60c82e45ef6604533493e95afce071e02ba250447
research/broadband56_nn/bb00.py
SHA256 f9427804e06a5698d6469b1a995f0679cc66af8bb9b85fe79dbaa7b2042dff1e

## Slide 3
数据与划分
共同10K快照与逐频率有效样本
同一几何跨频率保持同一split。每频normalizer仅拟合该频率有效train，不裁剪原始物理标签。
3
accepted_sequence=1..10000；共同几何hash划分：train 6015 / val 2002 / test 1983
Chart: 严格标签下的实际样本数
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
gradient train | 6015 | 6015 | 6015 | 6014 | 5997 | 5933 | 5793 | 5486 | 4937 | 4107 | 3175 | 2225 | 1420 | 886 | 537 | 279
validation | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 1989 | 1965 | 1908 | 1800 | 1618 | 1341 | 1006 | 711 | 468 | 280 | 154 | 89
test | 1983 | 1983 | 1983 | 1982 | 1974 | 1953 | 1905 | 1806 | 1624 | 1376 | 1046 | 722 | 455 | 296 | 179 | 96
GHz | strict | train | val | test
5 | 10000 | 6015 | 2002 | 1983
15 | 5227 | 3175 | 1006 | 1046
20 | 464 | 279 | 89 | 96
高频严格标签减少。
20 GHz仅279个几何
参与梯度训练。
“10K”指源快照，
不代表每频训练10K行。
Notes: 固定1..10000源快照，跨频率共同几何划分，逐频strict筛选
严格标签依照生产已有SRF/2及有效性规则。56配置频点不是56个已训练模型。这里展示5..20已训练支持范围。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/FREQUENCY_STATUS.csv
SHA256 40079440bb24c8171009263aaf18e9bf24992e5769e82dcf62a42a0f6edd3bf6
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/PAIR_RECEIPT.json
SHA256 f5f2ced054efccf11751a83f974c4472a84ed5e5a0af57b855dcd0d793d4834f
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/forward/attempt_0001/contract.json
SHA256 09aea00c966b9e6d41d423b60c82e45ef6604533493e95afce071e02ba250447

## Slide 4
HELDOUT_EM_LABELS
留出集正向误差：电感
误差=正向预测−未参与梯度训练的参考EM标签。MAE/P95均为物理单位；跨频率仅作描述，不作因果排名。
4
同一几何hash test，逐频严格有效子集；实际分母见上一页
Chart: Lp 绝对误差
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MAE | 0.0049292 | 0.0058887 | 0.0057424 | 0.0060992 | 0.007456 | 0.0079153 | 0.0081841 | 0.0085866 | 0.0074065 | 0.0073642 | 0.0074399 | 0.0079795 | 0.0092762 | 0.011057 | 0.013627 | 0.018798
P95 | 0.01246 | 0.014533 | 0.014155 | 0.015634 | 0.018985 | 0.020279 | 0.021223 | 0.022902 | 0.020006 | 0.018327 | 0.018999 | 0.020595 | 0.024822 | 0.028062 | 0.035968 | 0.043108
Chart: Ls 绝对误差
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MAE | 0.0049506 | 0.0059162 | 0.0067094 | 0.0074598 | 0.0071508 | 0.0081986 | 0.008318 | 0.0081515 | 0.0074735 | 0.0072505 | 0.0090664 | 0.0094923 | 0.0091293 | 0.01076 | 0.012806 | 0.013542
P95 | 0.012477 | 0.015158 | 0.016791 | 0.018888 | 0.019537 | 0.02082 | 0.022018 | 0.0222 | 0.019969 | 0.019268 | 0.022081 | 0.024948 | 0.023508 | 0.029689 | 0.036664 | 0.03599
参考几何已有真实EM标签；这些误差不能证明反向生成的新几何达到目标。
Notes: 四项正向holdout物理单位MAE/P95，各频率单独展示
每条图系列逐频率过滤panel=A_HELDOUT_FORWARD,mode=forward。N_test从1983减至96；没有跨频率池化、没有人口置信区间。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/FREQUENCY_STATUS.csv
SHA256 40079440bb24c8171009263aaf18e9bf24992e5769e82dcf62a42a0f6edd3bf6
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/HELDOUT_METRICS.csv
SHA256 eb0395c7638714d4aeb60e2a48a9834fcbe9ee194b456a778d99614a3552149e

## Slide 5
HELDOUT_EM_LABELS
留出集正向误差：Q 与耦合
误差=正向预测−未参与梯度训练的参考EM标签。MAE/P95均为物理单位；跨频率仅作描述，不作因果排名。
5
同一几何hash test，逐频严格有效子集；实际分母见上一页
Chart: Qmin 绝对误差
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MAE | 0.081835 | 0.091996 | 0.10375 | 0.12355 | 0.13751 | 0.14618 | 0.1492 | 0.14485 | 0.14343 | 0.14815 | 0.1623 | 0.18592 | 0.21428 | 0.2749 | 0.34429 | 0.39285
P95 | 0.21565 | 0.23352 | 0.27222 | 0.31111 | 0.35016 | 0.38574 | 0.39127 | 0.38646 | 0.38219 | 0.39864 | 0.47507 | 0.53175 | 0.59006 | 0.78067 | 0.94908 | 1.1272
Chart: |k| 绝对误差
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MAE | 0.0054686 | 0.0057436 | 0.0059367 | 0.0059528 | 0.0064637 | 0.0061815 | 0.0064563 | 0.0060474 | 0.006482 | 0.006442 | 0.0072933 | 0.0079415 | 0.010713 | 0.017002 | 0.025953 | 0.031417
P95 | 0.015519 | 0.016363 | 0.017398 | 0.017261 | 0.018536 | 0.01823 | 0.019075 | 0.017833 | 0.019142 | 0.019 | 0.020629 | 0.023302 | 0.030999 | 0.047275 | 0.074437 | 0.098623
参考几何已有真实EM标签；这些误差不能证明反向生成的新几何达到目标。
Notes: 四项正向holdout物理单位MAE/P95，各频率单独展示
每条图系列逐频率过滤panel=A_HELDOUT_FORWARD,mode=forward。N_test从1983减至96；没有跨频率池化、没有人口置信区间。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/FREQUENCY_STATUS.csv
SHA256 40079440bb24c8171009263aaf18e9bf24992e5769e82dcf62a42a0f6edd3bf6
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/HELDOUT_METRICS.csv
SHA256 eb0395c7638714d4aeb60e2a48a9834fcbe9ee194b456a778d99614a3552149e

## Slide 6
SELF_PROXY
随机Q扫描：每频率10,000个请求
百分比以每频率原10,000请求为分母。响应命中采用固定绝对容差，解析通过不等于DRC通过。
6
固定 [Lp,Ls,|k|]，扫描整数 Q=10..20；每请求11组网格几何。预先选 q_proxy。
Chart: 网格代理响应与解析联合通过
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
响应命中 | 0.9012 | 0.9089 | 0.8974 | 0.8844 | 0.8901 | 0.894 | 0.8951 | 0.9093 | 0.9267 | 0.9419 | 0.951 | 0.9564 | 0.9832 | 0.987 | 0.951 | 0.951
响应且解析通过 | 0.9012 | 0.9089 | 0.8974 | 0.7498 | 0.8901 | 0.7936 | 0.8951 | 0.8217 | 0.8973 | 0.9379 | 0.9307 | 0.9507 | 0.9581 | 0.8965 | 0.8983 | 0.937
预选评分
四残差按固定跨度归一化
跨度 [2.5,2.5,20,0.8]
对称绝对容差
Lp/Ls：0.125 nH
Qmin：1
|k|：0.04
本页仅为模型内部反馈。q_proxy的真实EMX表现需按原始请求继续核验。
Notes: 逐频率随机Q扫描，响应命中与解析联合通过同分母分开展示
Q_target为对称目标，不使用旧汇报中的one-sided短缺定义。每频率10,000 requests×11=110,000逻辑候选，不能称110,000独立请求。预选q_proxy基于冻结网格代理，未使用EMX选择。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/FREQUENCY_STATUS.csv
SHA256 40079440bb24c8171009263aaf18e9bf24992e5769e82dcf62a42a0f6edd3bf6

## Slide 7
GENERATED_FRESH_EMX
40个物理请求：339 / 440 槽严格有效
40请求均保留原11槽；339有效+14无效+26解析拒绝+40 GDS失败+21 DRC失败=440。未完成请求不算失败。
7
15*：开发5K，3请求；其他15频率：正式10K，37请求。
仅5个请求满足完整strict 11；各频率只有2–3请求，区间标PROVISIONAL_SMALL_REQUEST_N。
Chart: 逐频率已完成的独立求解数
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
strict有效 | 28 | 24 | 26 | 26 | 30 | 27 | 17 | 20 | 16 | 22 | 22 | 15 | 9 | 19 | 13 | 25
strict无效 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3
检查项 | 冻结快照
请求已关闭 / 全计划 | 40 / 320
已关闭原槽 / 全计划 | 440 / 3520
独立求解：有效 / 无效 | 339 / 14
未求解：解析 / GDS / DRC | 26 / 40 / 21
完整strict 11请求 | 5 / 40
尚未关闭请求 | 280
Notes: 研究问题：冻结原请求经过真实物理流程后，有多少求解有效及失败？本页为工作流计数，不是精度排名或控制变量因果比较。样本按request整簇，固定11 Q候选；各频率仅2–3请求，已有区间采用整请求bootstrap 2000次，seed2026090801，PROVISIONAL_SMALL_REQUEST_N。5个完整strict11请求才允许q_emx；其他保持空值，不做幸存者最优。全计划221个预知解析拒绝与2885pending属于3520全槽口径，不与本页26个已关闭解析拒绝混用。15GHz development5K共3请求25求解22有效；正式10K15 fresh EMX=NOT_RUN。
来源及SHA-256（相对研究工作区；私有数据/权重不包含于PPT）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/output/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx
SHA256 f88c5c54d687709c5a00871c8675d1108f998ab2c2d358404db59b6a786cc3b2
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_v1/drafts/advisor_frequency5to20_v6.pptx
SHA256 570f4105a8aae982cf1add767cec598b005cdeb41ccb95df4416020fb6e62846
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/drafts/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx.inspect.ndjson
SHA256 830ea19c211cad8d635815b0051cdd59c669a2f6f0bcbe50f6004a1f08ebd959
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/STATUS16.json
SHA256 44b8cbf0d0d8d170b6bff0810df25d2c093ae2369cb53986e5ce14eea96a7169
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/NEW6_SELECTED_PHYSICS.csv
SHA256 6ad3f5f45b36ad89fc4e9c2d7c5d1af39a80caf5076de604256b897c6b2609a7
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/PUBLIC_RECEIPT.json
SHA256 1c5f75ca314b3788b03d29cd66f8778d34b4379d1c312960acfa0f0166f8ce41
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/goal_remaining_audit_20260908T150100Z/TRAINING_GAPS.json
SHA256 4c7d3433ab9be811a998d0abd6fe07bf6fdf8d1f9f999f9c1d6ab72e3b015b3a

## Slide 8
GENERATED_FRESH_EMX 固定请求负例
20 GHz预选 Q=13：耦合误差导致未命中
固定第三个20 GHz请求，Q在EMX前预选。展示具体失败机制，不据单例估计整体准确率；命中采用绝对容差。
8
|k|误差0.041374 > 0.040
strict有效，但联合 NOT_HIT。
Q的百分比误差为3.57%；联合失败来自|k|，不能将strict有效或Q接近目标等同于四指标达标。
Chart: 四指标对原目标的绝对百分比误差
| Lp | Ls | Qmin | ¦k¦
绝对百分比误差 | 1.567 | 1.4478 | 3.5725 | 31.2771
指标 | 目标 | 真实EMX | 绝对容差
Lp (nH) | 0.973199 | 0.988449 | 0.125
Ls (nH) | 1.492919 | 1.471304 | 0.125
Qmin | 13.000000 | 12.535572 | 1.000
¦k¦ | 0.132281 | 0.173655 | 0.040
Notes: 固定请求f20_qscan-HELDOUT_TRIPLE_AUDIT-000002，模型f20-4d6b0c6066ee，FORMAL_10K，原q_proxy=13。四指标顺序Lp_nH,Ls_nH,Qmin,K_abs。百分比=100*abs(EMX-target)/abs(target)，与绝对容差[.125,.125,1,.04]不同。原q10/q12因secondary SRF/2严格标签无效，不是q13联合失败原因。q13本身strict有效，K_abs绝对残差0.041373774013270415超0.04。完整真实数值保留源CSV；图表数字保留10有效位，表格6位小数。
来源及SHA-256（相对研究工作区；私有数据/权重不包含于PPT）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/output/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx
SHA256 f88c5c54d687709c5a00871c8675d1108f998ab2c2d358404db59b6a786cc3b2
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_v1/drafts/advisor_frequency5to20_v6.pptx
SHA256 570f4105a8aae982cf1add767cec598b005cdeb41ccb95df4416020fb6e62846
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/drafts/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx.inspect.ndjson
SHA256 830ea19c211cad8d635815b0051cdd59c669a2f6f0bcbe50f6004a1f08ebd959
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/STATUS16.json
SHA256 44b8cbf0d0d8d170b6bff0810df25d2c093ae2369cb53986e5ce14eea96a7169
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/NEW6_SELECTED_PHYSICS.csv
SHA256 6ad3f5f45b36ad89fc4e9c2d7c5d1af39a80caf5076de604256b897c6b2609a7
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/PUBLIC_RECEIPT.json
SHA256 1c5f75ca314b3788b03d29cd66f8778d34b4379d1c312960acfa0f0166f8ce41
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/goal_remaining_audit_20260908T150100Z/TRAINING_GAPS.json
SHA256 4c7d3433ab9be811a998d0abd6fe07bf6fdf8d1f9f999f9c1d6ab72e3b015b3a

## Slide 9
真实训练日志
15 GHz正式模型学习曲线与预算
记录真实validation。两角色损失定义不同，不直接比较。19/20 GHz尚未完成600+3000更新的响应权重调度。
9
Chart: 正向 log10(validation loss)
Chart: 反向 log10(validation loss)
频率 | 每角色更新数 | 训练状态
5–16 GHz | 12,000 | PARTIAL / NOT_ESTABLISHED
17 / 18 GHz | 8875 / 5538 | PARTIAL / NOT_ESTABLISHED
19 / 20 GHz | 3357 / 1744 | PARTIAL，响应权重爬坡未结束
Notes: 15GHz的真实保存validation曲线与高频预算限制
每角色max=min(12000,ceil(200*Ntrain/32))，seed17，AdamW lr3e-4 wd1e-4，batch32 micro8，CPU2线程，validation间隔100，patience20。几何anchor权重0.01，响应权重warmup600+ramp3000及EMA自适应。预算结束保存PARTIAL不是收敛证明。best F=11800，I=11900；last=12000。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/FREQUENCY_STATUS.csv
SHA256 40079440bb24c8171009263aaf18e9bf24992e5769e82dcf62a42a0f6edd3bf6
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/PAIR_RECEIPT.json
SHA256 f5f2ced054efccf11751a83f974c4472a84ed5e5a0af57b855dcd0d793d4834f
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/forward/attempt_0001/history.json
SHA256 1518441a3fac461d1afd1aaf25f8ed80c9713772331552f1d02c271780ec8d29
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/inverse/attempt_0001/history.json
SHA256 f9436db654fc6da7ad6681894f6e8a514d436b88d5b43e092fbc62f876d73020
research/broadband56_nn/bb00.py
SHA256 f9427804e06a5698d6469b1a995f0679cc66af8bb9b85fe79dbaa7b2042dff1e

## Slide 10
汇报问答
当前结论、局限与模型调用
所有模型、数据、split、normalizer、best/last与加载/续训证据均保留SHA引用。
10
导师可能追问 | 目前能够支持的回答
为什么先采用简单MLP？ | 复用已验证256×3结构，把工作频率作为模型路由，先获得可核验结果。
10K是否全用于训练？ | 不是。共同6015/2002/1983分组，逐频strict后有效训练数继续减少。
代理命中是否代表物理精度？ | SELF_PROXY是内部反馈。真实EMX证据另列，并保留解析/GDS/DRC失败。
能选出最佳Q或宣布收敛吗？ | 仅5请求完整strict 11可算q_emx；其余不取幸存者最优。训练仍PARTIAL。
已验证什么？能否继续训练？ | 16包加载/单步诊断续训PASS；正式累计预算已耗尽，诊断权重不参与排名。
实际正式15 GHz模型包
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/
formal10k_15ghz/posttrain/package/MODEL_INDEX.json
统一调用 frequency_package infer；原累计训练预算已耗尽，不能将诊断续训当正式延训。
Notes: 调用路径真实存在，加载/续训测试已完成，命令仅展示本轮不运行
环境相关调用示例：在已配置的研究环境与repo根目录运行。下列reports路径相对拥有原模型包的研究工作区，公开PPT不包含私有权重或数据。示例目标不保证处于全部联合支持域，超界应报错，不裁剪目标。
python -B -m research.broadband56_nn.frequency_package infer --index reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/posttrain/package/MODEL_INDEX.json --frequency-ghz 15 --label-mode STRICT_LUMPED --targets '[1.4,0.9,14,0.14]'
续训使用相同module resume，额外需原精确data-root、全新out、role、steps、deadline-utc与共享device-lock。本PPT不触发训练或推理。
来源及 SHA-256（相对所属研究工作区或代码库）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/FREQUENCY_STATUS.csv
SHA256 40079440bb24c8171009263aaf18e9bf24992e5769e82dcf62a42a0f6edd3bf6
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/rollup_v3/MODEL_REGISTRY.json
SHA256 0499cc7b9bc54602443391db5871d6442d3bd20e2207b4448d861bb1eec08c00
research/broadband56_nn/frequency_package.py
SHA256 58c77780c71bc993d574a23f76cf2330ef34d2d3efe22a2feb73876dc33f31dd
reports/frequency_indexed_mlp_20260908T041800Z/formal10k_15ghz/posttrain/package/MODEL_INDEX.json
SHA256 7500488458c8e428ea490736bc4dabd2335bfc993b4b840bdf8de465a7a22fc0
追加预算事实：原queue已FINITE_QUEUE_PASS_ENDED，32个F/I终态均UPDATE_BUDGET_COMPLETE；steps=min(12000,ceil(200*Ntrain/32))。19/20GHz分别3357/1744，小于600+3000 ramp终点。原resume接口不能突破冻结累计horizon，单更新resume_probe是诊断、research_comparison_eligible=false。本次不更改配置、权重或物理队列。
来源及SHA-256（相对研究工作区；私有数据/权重不包含于PPT）
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/output/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx
SHA256 f88c5c54d687709c5a00871c8675d1108f998ab2c2d358404db59b6a786cc3b2
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_v1/drafts/advisor_frequency5to20_v6.pptx
SHA256 570f4105a8aae982cf1add767cec598b005cdeb41ccb95df4416020fb6e62846
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/advisor_slides_public_v2/drafts/advisor_frequency5to20_public_v2.pptx.inspect.ndjson
SHA256 830ea19c211cad8d635815b0051cdd59c669a2f6f0bcbe50f6004a1f08ebd959
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/STATUS16.json
SHA256 44b8cbf0d0d8d170b6bff0810df25d2c093ae2369cb53986e5ce14eea96a7169
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/NEW6_SELECTED_PHYSICS.csv
SHA256 6ad3f5f45b36ad89fc4e9c2d7c5d1af39a80caf5076de604256b897c6b2609a7
github_worktrees/frequency-indexed-mlp-20260908/docs/research/frequency5to20_new6_cumulative40_20260908_v2/PUBLIC_RECEIPT.json
SHA256 1c5f75ca314b3788b03d29cd66f8778d34b4379d1c312960acfa0f0166f8ce41
reports/frequency5to20_20260908T063800Z/goal_remaining_audit_20260908T150100Z/TRAINING_GAPS.json
SHA256 4c7d3433ab9be811a998d0abd6fe07bf6fdf8d1f9f999f9c1d6ab72e3b015b3a